Техническая спецификация

На поставку  телеуправляемого  подводного   аппарата  ГНОМ – стандарт -1 комплект

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Обеспечение безопасности ГТС. Производство подводно-осмотровых работ. |
| 3. | Краткие технические характеристики необходимого оборудования | - легкий, маневренный аппарат, приспособленный для выполнения разнообразных подводно-осмотровых работ; - рабочая глубина не менее 20 м; - маршевая скорость до 3 узлов; - потребляемая мощность 180 Вт (100-240В, 50-60 гц); - вес подводного модуля 3 кг. |
| 4. | Комплектация | - движетили 2 горизонтальных, 1 вертикальный; - кабель (диаметр 4 мм) длина 70 м; - цветная видеокамера 600 твл, 0,1 люкс; - датчик глубины/режим «автоглубина»; - кластеры светодиодных осветителей; - надводный блок управления/питания 110-230В, 50-60 гц; - джойстик; - привод наклона камеры; - лазерные указатели; - интеграция в блок управления персонального компьютера. |
| 4. | Объемы поставки технической документации | 1. Инструкция по эксплуатации; 2. Технические паспорта на оборудование и комплектующие. |
| 5. | Требования | Оборудование должно быть новым и изготовлено известным производителем |
| 6. | Гарантийные обязательства | На оборудование поставщик дает гарантию на 24 месяця со дня подписания акта приемки |
| 7. | Срок исполнения (поставки на Шардаринскую ГЭС) | Сентябрь 2014 года |

Заместитель Председателя Правления-

Главный инженер			                                               С. Сайманов

Заместитель Начальника  ПТО                                                      К. Лесбеков

И.о. Начальника  электроцеха                                                        Е. Озганбаев

Начальник гидроцеха                                                                      А. Сахов