ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Поставка Глубинных насосов из отсасывающих труб

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные ихарактеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Место установки | Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Замена морально и физически устаревших глубинных насосов, в рамках проекта модернизации |
| 3. | Объем поставки и работ | 2 (два) погружных насоса |
| 4. | Технические данные и требования на оборудование | Погружные артезианские насосы: - производительностьQ=600 м3/час; - высота подъема H=28 м; - диаметр трубы - 250 мм; - ном.мощность двигателя N≈60 кВт; - ном.напряжение - 400 В. Осушительные насосы должны быть погружного типа, одноступенчатые, вертикально расположенные центробежного типа, для установки в отстойнике. Насосы должны быть пригодны для непрерывной работы, способны откачивать загрязненную в значительной степени воду. Скорость не должна превышать1500 об/мин. |
| 5. | Гарантийные обязательства | Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования в течении 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи оборудования. |
| 6. | Предоставляемые документы | Технический паспорт на оборудование. Инструкция по обслуживанию. |
| 7. | Срок исполнения работ | по 25 сентября 2014года |

Заместитель Председателя Правления-

Гл. инженер АО «Шардаринская ГЭС»                             	С. Сайманов

Заместитель главного инженера-

Начальник ПТО                                                                               В. Ким

Начальник  турбинного цеха                                                        Н. Аманов