ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Поставка дренажных насосов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Место установки | Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Заменаморально и физически устаревших дренажных насосов, в рамках проекта модернизации |
| 3. | Объем поставки и работ | 1(один) дренажный погружной насос |
| 4 | Технические данные и требования на оборудование | Дренажный погружной насос: - производительностьQ=131 м3/час; - высота подъема H= 31 м; - диаметр трубы - 150 мм; - ном.мощность двигателяN≈22 кВт; - ном.напряжение - 400 В. Вертикально расположенный дренажный центробежный насос погружного типа, в комплекте с 3-х фазным 400В электродвигателем переменного тока в водонепроницаемой оболочке. |
| 5. | Гарантийные обязательства | Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования в течении 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи оборудования. |
| 6. | Предоставляемые документы | Технический паспорт на оборудование. Инструкция по обслуживанию. |
| 7. | Срок исполнения работ | по 25 сентября 2014года |

Заместитель Председателя Правления-

Гл. инженер АО «Шардаринская ГЭС»                             	С. Сайманов

Заместитель главного инженера-

Начальник ПТО                                                                      В. Ким

Начальник  турбинного цеха                                                Н. Аманов