Приложение №2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых работ

Реконструкция фасадов здания и сооружения  Шардаринской ГЭС

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Модернизация Шардаринской ГЭС – реконструкция фасадов зданий и сооружений |
| 3. | Виды и объемы работ | Согласно прилагаемой к Технической спецификации закупаемых работ Проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасадов зданий и сооружений производится реконструкция фасадов зданий и сооружений Шардаринской ГЭС, в том числе: - главного корпуса ГЭС; - токарного цеха и лаборатории; - навеса №1(сварочный); - ограждения трансформаторов Т-1 и Т-2; - хозяйственно - бытового корпуса (2-х этажный); - здания АБК (административно-бытовой корпус); - навеса для автомашин; - поста №1 (центральный пункт управления службы охраны); - поста №3; - компрессорной (контейнер); - подпорной стены №№1 – 4; - подпорной стены и потолка отводного шлюза; - административного корпуса; - благоустройство. |
| 4. | Способ выполнения работ | Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими нормами и правилами по эксплуатации производственных зданий и ГТС. |
| 5. | Требования к исполнителю | Исполнитель должен иметь лицензию и/или другие разрешительные документы на право производства работ на действующих гидротехнических сооружениях. На поставку алюминиевой продукции Исполнитель должен соответствовать одному из подпунктов настоящего пункта (подтвердить гарантийным письмом с приложением соответствующих документов): Иметь производственный цех на изготовление алюминиевой продукции. наличие договора с заводом на изготовление и поставку алюминиевой продукции для выполнения данного вида работ. иметь в наличии алюминиевую продукцию до подачи Тендерной заявки. Специалисты Исполнителя должны иметь удостоверение на право проведения специальных работ с записью: а) на верхолазные работы; б) на работы под напряжением на токоведущих частях, допуск по электробезопасности высшее 1000 В под линией 110 кВ. Стаж работы по строительной работе фасада зданий не менее 5 лет, подтвержденного оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ. Исполнитель перед началом работ должен согласовать ППР с заказчиком. При работах на подпорных стенах отводного канала работу производить с плавающего пантона (ограничения по времени) и подвесных лесов. Ограничения по времени при работе ограждение трансформаторов Т-1 и Т-2. Работы должны производиться в соответствии с правилами управления Исполнителя ПР-05-03-12. Материалы используемые по проекту нижеследующие: 1) Алюминиевые панель для фасадов здания - сплав 5754Н111, покрытие PVDF в цвет RAL, размеры панелей от 800х400мм до 1200х600мм, толщина панелей 2мм, защитная пленка. - гарантия на покрытие не менее 20 лет. 2) Алюминиевая подсистема - Консорциум АЛПРОФ: П-образный профиль, Т-образный профиль, Н-образный профиль, L-образный профиль; Метизы: Заклепки 4х6, анкерные болты 10х16. Вибродинамические испытания КазНИИСА. 3) Материал для цоколя - гранит: размеры 600х600мм или 600х300мм, толщина 20мм. 4) Промышленные автоматические роллерные ворота - размеры 6000х6000мм. толщина полотна ворот из сэндвич панелей не менее 40мм., электропривод не менее 400V, напряжение 380V. Цвет молочно-коричневый (под дерево). тип привода-вальный промышленный 5) Солнцезащитные жалюзи - ламели. Производитель Консорциум АЛПРОФ: код 55-120 или 55-121. Размеры от 120мм до 200мм. Цвет под дерево. Краска алюминиевого фасадного панеля (толщина алюминия 2мм) должна соответствовать климатическим условиям Шардаринского района Южно – Казахстанской области. На лицевой стороне нижнего бьефа (НБ) фасада главного корпуса ГЭС возле трансформаторов Т-1 и Т-2 температура воздуха превышает 50 0С. |
| 6. | Климат | Климат в районе Шардаринской ГЭС резко континентальный с продолжительным жарким летом, холодной для этих широт зимой, большими годовыми и суточными амплитудами температур, незначительным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 12,80С до 13,40С. Самый холодный месяц – январь, со средней минимальной температурой минус 5,7-6,30С и абсолютным минимумом минус 33-350С. Самый теплый месяц – июль, со средней максимальной температурой 35,5-35,80С и абсолютным максимумом 470С. |
| 7. | Перечень материалов, представляемых по окончании работ | По окончании работ необходимо представить заказчику Акт выполненных работ в количестве 2(двух) экземплярах на бумажном носителе. |
| 8. | Гарантийные обязательства | Исполнитель дает гарантию на выполненные работы в течении 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ |
| 9. | Сроки исполнения работ | июнь 2017 года |

Начальник Гидроцеха                                                                    	  А. Сахов

Заместитель главного инженера-

Начальник ПТО                                                                      		  Н. Аманов

Согласовано:

Начальник  сужбы и безопасности

и охраны труда                                                                                          Е. Шойбеков

Заместитель председателя правления-

Гл. инженер АО «Шардаринская ГЭС                          		  С. Сайманов