Приложение № 2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемого товара

Автобус (Микроавтобус 11-местный)

Автобус (Микроавтобус 11-местный) – 1 штука должна соответствовать:

- двигатель не менее 2,693 л., бензиновый, не менее 4-цилиндровый, не менее 151 л.с., КПП 5-ти ступенчатый механическая трансмиссия. Емкость топливного бака не менее 70 литров, класс 1, вместимость 10-12 мест, длина не менее 6 м.

- крутящий момент 241 Нм при 3800 об/мин, 111 кВт при 4800 об/мин.

- цвет серебристый металлик, 2016 года выпуска.

- полная техническая документация с заводской комплектацией.

- гарантийное обязательство – 3 года или с ограничением на 100 000 км пробега.

2. код ЕНС ТРУ: 29.10.30.300.000.00.0796.000000000000

3 . место поставки  товара – ЮКО, г. Шардара, автогараж

АО «Шардаринская ГЭС».

4. сроки поставки  товара – март 2017 год.

5.  при необходимости приложить сертификат или иной документ удостоверяющий

правоспособность/лицензии;

Заместитель Председателя Правления

Главный инженер                     	                                          С. Сайманов

Заместитель главного инженера-

Начальник ПТО                            	                                          Н. Аманов

Начальник автогаража                                                            Н. Лаханов