Техническая спецификация

На техническое обследование с выдачей разрешения на продление

сроков эксплуатации грузоподъемных механизмов (кранов)

Шардаринской ГЭС

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Обеспечение безопасности и надежной эксплуатации кранов Шардаринской ГЭС, получение разрешения на продления срока эксплуатации |
| 3. | Краткие технические характеристики | На Шардаринской ГЭС установлены: - Мостовой кран г.п. 125/20 тн рег. № 4658; - Козловой кран ВБ г.п. 2×20 тн. рег. №4660. |
| 4. | Виды, объемы работ и требования. | Провести обследование мостового крана г.п. 125/20 тн. для получения разрешения на продление срока эксплуатации; Провести обследование козлового крана г.п. 2×20 тн. для получения разрешения на продление срока эксплуатации. |
| 5. | Способ выполнения работ, контроль | Весь комплекс работ выполнить в соответствии: - с законом РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» №314- II от 03.04.2002 г.; - с методическими рекомендациями об организации и порядке обследования технического состояния грузоподъемных машин с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации. №23 от 25.04.2011г.; - с правилами по управлению подрядчиками; - ПТБ, ПТЭ и др. нормативными документами действующих в РК в области промышленной безопасности. |
| 6. | Требования к подрядчику | Подрядчик должен иметь аттестат по промышленной безопасности и соответствовать требованиям п.3.15 методических рекомендаций (Р-11-01-11) №23 от 25.04.2011г. |
| 7. | Перечень материалов, представляемых по окончании работ | По окончании работ исполнитель должен предоставить технические акты, отчеты по выполненным работам с выводами, рекомендациями, с фото материалами и необходимыми схемами и чертежами. В количестве 2 (двух) экземпляр на бумажном носителе и 1 (один) в электронной на CD диске на каждый кран. |
| 8. | Срок исполнения работ | 20 марта 2014 года |

Заместитель председателя правления

Гл. инженер АО «Шардаринская ГЭС                          		С. Сайманов

Начальник ПТО                                                                    	В. Ким

Начальник Турбинного Цеха                                              	Н. Аманов