Приложение   к Тендерной документации

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ.

на выполнение технологического аудита и энергоаудита

АО «Шардаринская ГЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, территория и здания Шардаринской ГЭС. |
| 2. | Краткие сведения об объекте | Шардаринская ГЭС является замыкающей станцией на реке Сырдарья. Принята в эксплуатацию 15.10.1967г. Объем водохранилища при НПУ – 5, 2млр.м3 Полезный объем - 4, 2млр.м3 Минимальный объем - 1, 0млр.м3 Напор максимальный - 23м Напор минимальный - 11м. Напор расчетный - 15,8м. Расход через турбину при ном. данных - 195 м3/сек Максимальный расход через створ ГЭС - 1500м3/сек 4 генератора по 25мВт По 2 холостых водовыпуска справа и слева Здание станции руслового типа длиной 104м. 2 силовых трансформатора ТДЦ- 80 000/110 КРУЭ -110 кВ с пятью отходящими ЛЭП-110 кВ и с двумя трансформатора ТМН-2500/110 |
| 3. | Целевое назначение | Выполнение требований Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
| 4. | Виды и объемы работ | Технологический аудит основного оборудования станции Энергоаудит основного оборудования станции. Определить и согласовать с Заказчиком график выезда на обследуемые объекты. Провести обследование с целью выявления потенциала энергосбережения (работа должна включать в себя выезд на обследуемые объекты для восполнения необходимой технической информации, а также для проведения инструментального обследования). Которое включает в себя следующие работы, но не ограничиваются ими, для выполнения качественного работ все дополнительные работы должны быть включены в общий объем работ: Провести сопоставительный анализ уровней энергоэффективности до реконструкции и после реконструкции; Сбор проектной и эксплуатационной документации, данных о режимах работы, ремонтах оборудования электростанции, техническом состоянии оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы; Анализ отчетной документации по результатам энергоанализа и энергопланирования, полугодовых и годовых отчетов по системе энергоменеджмента; Анализ удельного расхода воды на выработку электроэнергии (м3/кВт×ч); Проверка соответствия температурных режимов помещений, где установлены приборы расчетного и технического учета, паспортным данным; Составление отчёта о проведении энергоаудита электростанции. В отчете о проведении энергоаудита должны быть отражены: Цели и задачи обследования, его вид; Программа проведения энергоаудита и результаты ее выполнения; Краткая характеристика основного и вспомогательного оборудования, режимы работы; Оценка состояния технического учета, отчетности, нормирования и анализа показателей энергопотребления. Результаты оценки энергосберегающего потенциала, причины выявленных нарушений, имеющиеся резервы; Перерасходы энергоресурсов из-за отклонения показателей работы от нормативного уровня; Анализ выполнения мероприятий по реализации резервов экономичности оборудования с анализом причин невыполнения мероприятий и анализом энергетического эффекта от выполненных мероприятий; Анализ энергоэффективности элементов технологической схемы: турбинного оборудования, оборудования электрического, транспортного цехов, зданий и сооружений, в том числе проверка организации, состояния схем и средств учета электроэнергии, топлива, охлаждающей воды; Выводы и рекомендации по организационным и техническим решениям в области повышения энергетической эффективности; определение мероприятий, повышающих эффективность использования энергоресурсов, оценка их экологической безопасности, объема финансирования и экономической эффективности по действующим на момент проведения обследования методикам. Составление топливно-энергетического баланса электростанции. Составление энергетического паспорта зданий и сооружений электростанции установленной формы. Экономически обоснованные рекомендации (мероприятия) по повышению эффективности использования топливно-энергетического ресурса (ТЭР) и снижению затрат на энергообеспечение. Тепловизионное обследование оборудования, зданий и сооружений электростанции. Во всех проводимых работах учесть работы реализуемые и планируемые по проекту модернизации, и реконструкции основного оборудования станции, дать оценку эффективности. Разработать детальный комплексный план мероприятий по энергосбережению и повышения энергоэффективности и технологическому развитию до 2022 года. Определить ожидаемый экономический эффект от реализации организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на повышение энергоэффективности с учетом реконструкции, замены, установки нового оборудования. Провести оценку потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности. Провести оценку социально-экономической эффективности основных мероприятий. Подготовить итоговые Заключения по технологическому аудиту и энергоаудиту. Сформировать перечень приоритетных направлений для повышения уровня энергетической эффективности. Сформировать для внедрения перечень приоритетных инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности. Сформировать и согласовать с Заказчиком промежуточный отчет, включающий определение уровня энергетической эффективности, проведение анализа по ранжированию мероприятий, где требуются первоочередные меры по повышению энергоэффективности. Провести расчет экономической эффективности по ключевым показателям, объем необходимых вложений, сроки окупаемости, результаты которые будут достигнуты после реализации конкретного мероприятия. Провести анализ лучших учебных центров по обучению и повышению квалификаций по энергосбережению и повышения энергоэффективности и организовать обучение одного-двух сотрудников, ответственных за рассмотрение итогов энергоаудитов, в наиболее подходящем учебном центре. |
| 5. | Способ выполнения работ, контроль | Весь комплекс работ выполнить в соответствии с требованиями закона РК «Об энергосбережении и энергоэффективности» №541-lIV от 13.01.2012 г., ПТЭ РК, в «Правилами проведения энергоаудита» от 31.08.2012 г. №1115 и и др. НД которые действуют в Республике Казахстан. |
| 6. | Срок исполнения | май месяц 2016 года |
| 7. | Требования к поставщику. Гарантийные обязательства | Наличие у Исполнителя свидетельства об аккредитации в уполномоченном органе РК на право проведения энергоаудита промышленных предприятий, а также зданий, строений и сооружений; Наличие у Исполнителя необходимого информационно- измерительного комплекса и технических средств на праве собственности согласно приложению №2 к «Правилам аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности»; Исполнитель выполняет все работы собственными силами без привлечения субподрячика (соисполнителя); Исполнитель должен предоставить гарантию, что работы/услуги будут выполнены в полном объеме и в указанные сроки; Исполнитель должен предоставить гарантию, что в случае получения замечаний от АО «Самрук-Энерго» и/или уполномоченного органа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, Исполнитель гарантирует устранение замечаний до достижения положительного результата, не требуя дополнительного финансирования; Исполнитель должен предоставить не менее 5 положительных отзывов по проектам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; Исполнитель должен предоставить план-график работ; Исполнитель должен предоставить методологии, планируемые к применению для проведения технологического аудита и энергоаудита; Наличие у Исполнителя квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок. В состав сотрудников потенциального поставщика в обязательном порядке должны входить ниже перечисленные специалисты: не менее 2-х электроэнергетиков, 2-х теплоэнергетиков, с группой допуска по электробезопасности не менее IV-й до и выше 1000В по ПТЭ и ПТБ, прошедших курсы в учебных центрах по переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности; не менее 2 (двух) специалистов с опытом работы проведения энергетических аудитов, выполненных для промышленных предприятий, деятельность которых связана с производством электрической энергии; не менее 2 (двух) специалистов потенциального поставщика должны иметь опыт работы по разработке долгосрочных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий энергетической отрасли и/или опыт разработки комплексных планов мероприятий по технологическому развитию предприятий энергетической отрасли; не менее 2 (двух) специалистов потенциального поставщика должны иметь опыт работы по проведению тренингов или семинаров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; наличие у Руководителя проектной команды опыта работы по реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности не менее 3 (трех) лет; сертифицированный специалист, имеющий квалификацию на право проведения неразрушающего теплового контроля (тепловизионная съемка); сертифицированный менеджер проектов; сертифицированный специалист - международный аудитор систем энергоменеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001; специалисты, вовлекаемые в данную работу, должны пройти обучение по промышленной безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан. Соответствие вышеперечисленным существенным критериям, выставляемым Исполнителю, подтверждаются официальными документами (акты выполненных работ, отзывы, договора, сертификаты, и т.п.). В целях подтверждения соответствия специалистов/экспертов вышеуказанным требованиям Исполнитель предоставляет акты оказанных услуг, рекомендательные письма или отзывы, резюме, послужные списки на специалистов/экспертов, копии дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов/экспертов и их опыт работы, а также копии договоров, меморандумов или иных документов, подтверждающих наличие опыта работы. Документы, подтверждающие соответствие специалистов/экспертов квалификационным требованиям, должны быть представлены на русском языке. В случае представления документов на другом языке Исполнитель обязан представить перевод представляемых документов на русский язык. |
| 8. | Перечень материалов, представляемых по окончании работ. | 1. По окончании работ необходимо представить заказчику заключение технологического аудита и энергоаудита с расчетами, выводами и рекомендациями 3 (три) экземпляра. 2. Заключения должны быть в обязательном порядке согласованы с АО «Самрук-энерго». 3. Материалы выполнить на бумажном носителе в трех экземплярах и один в электронной версии (на CD диске) передать заказчику всю информацию. |

Заместитель Председателя Правления –

главный инженер АО «Шардаринская ГЭС»                                             Сайманов С.М.

Заместитель главного инженера -

Начальник производственно-технического отдела                           	   Сахов Г.И.

Начальник службы Б и ОТ                                                        		   Шойбеков Е.И.