Техническая спецификация

Услуги по обслуживанию, наладку систем охранного  видеонаблюдения и сигнализации объектов  АО «Шардаринская ГЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место установки | ЮКО, г.Шардара, охраняемые объекты АО «Шардаринская ГЭС» |
| 2 | Объемы услуг | Объем услуг включает в себя: Обьекты подлежащие обслуживанию: а) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации территории зданий управлений – площадь покрытия – 300 м2, количество видеокамер – 7 шт.; б) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации по периметру ГЭС – площадь покрытия – 11 500 м2, количество видеокамер – 32 шт.; в) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации территории ГЭС (КРУЭ, пост №1, штаб, столовая, дорога) – площадь покрытия – 1 000 м2, количество видеокамер – 7 шт.; г) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации помещений здания ГЭС (машинный зал, турбинная шахта, аккумуляторная, сухая потерна)– площадь покрытия – 4 500 м2, количество видеокамер – 15 шт.; д) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации территории Автогаража – площадь покрытия – 8 282 м2, количество видеокамер – 6 шт.; е) Системы охранного видеонаблюдения и сигнализации территории Ангара – площадь покрытия – 6 000 м2, количество видеокамер – 8 шт. 2. Наладка и техническое обслуживание элементов и узлов систем. 3. Составление дефектных актов на неисправных узлов и элементов. 4. Другие не указанные в задании, но необходимые работы для обеспечения безопасной и надежной работы систем охранной безопасности должны быть включены в объем работ. 5. Выдача консультацию по правильному обслуживанию системы. |
| 3 | Способы оказания услуг | - При оказании услуг учесть влияние электромагнитных полей идущих от оборудования станции. - Все услуги должны выполняться в соответствии с требованиями ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, ПППБ и Правил по управлению подрядчиками. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Требования к оборудованию | Система должна быть: -видеокамера цветная, изменяющийся масштаб изображения, в стальном корпусе для наружной установки, всепогодная, день/ночь. - долговечной, надежной, чтобы избежать постоянного обслуживания и затрат; - должна работать при резких изменениях напряжения во время аварийных режимов на станции. |
| 5 | Перечень технических документов представляемых по окончанию оказанных услуг | По окончании оказанных услуг Исполнитель должен предоставить Заказчика ежеквартальный отчет по оказанным услугам (акт оказанных услуг ежеквартально) |
| 6 | Срок оказания услуг | в течение года по 31.12.2018 г. |

Заместитель Председателя Правления

Главный инженер                                                                                              	С. Сайманов

Заместитель Главного инженера

Начальника  ПТО                                                                       			Н. Аманов

Начальник СБ и ОТ                                                                                         	Е. Шойбеков